Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8332 ОF.45.20 - 2013

(позначення стандарту)

Професія:  –  Машиніст крана автомобільного

Код: –  8332

Кваліфікація: 4,5,6 розряди

Видання офіційне

Київ

2013

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 28.10.2013 № 1495

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8332 ОF.45.20 - 2013

(позначення стандарту)

Професія: –  Машиніст крана автомобільного

Код: –  8332

Кваліфікація:  4,5,6 розряди

Видання офіційне

Київ

2013

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

## Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Машиніст крана автомобільного»  4, 5, 6 розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних  стандартів  професійно-технічної  освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 4 розряд складає  494 години, на 5 розряд  – 217 годин та  на 6 розряд – 193 години.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Машиніст крану автомобільного»  (Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення», Частина 2, Розділ 2 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Робітники» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.02.2000 року № 32), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить  вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктами 7, 8, 9 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня  2004 року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється навчальнмайстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно- технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти   самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки  диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів       України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8332 ОF45.20 - 2013

(позначення стандарту)

Професія – Машиніст крана автомобільного

Код – 8332

Кваліфікація: 4 розряд

Видання офіційне

Київ

2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників

- Професія – 8332 Машиніст крана автомобільного

- Кваліфікація: 4 розряд

- Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні характеристики крана, основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання виробів, конструкцій складальних і розбирання елементів будівель і споруд; визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; правила експлуатації крана та виконання робіт, у тому числі в охоронній зоні поблизу ліній електропередач, комунікацій і мереж та вимоги до якості робіт; правила дорожнього та приоб’єктного руху, встановлену сигналізацію; причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.

Повинен уміти: керувати автомобільним краном  відповідно до зазначених нижче параметрів під час будівельних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт. Виконувати щозмінне технічне обслуговування крана, брати участь у його плановому запобіжному ремонті, перевіряти стан приладів безпеки й контролю.

- керувати автомобільними кранами вантажопідйомністю до6,3 т. включно під час простих монтажних робіт, робіт з навантажування, розвантажування, перевантажування та транспортування елементів будівельних конструкцій штучних, сипких, лісових та інших аналогічних вантажів.

- Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

а) раціонально і ефективно організувати працю на робочому місці;

б) додержуватися норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці  й навколишнього середовища; додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати у разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);

є) повинен знати і додержуватися виробничих (експлуатаційних) інструкцій технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання  робіт  та своєчасну перевірку знань з охорони праці;

ж) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – Водій автотранспортних засобів та слюсар з ремонту дорожньо - будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 3-го розряду:

    - за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах II та III атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

    - за умови підвищення кваліфікації (перепідготовки), стаж роботи за професією Водій автотранспортних засобів та слюсар з ремонту дорожньо - будівельних машин та тракторів  чи інших подібних за складністю машин 3-го розряду не менше 1 року.

Примітка: у разі керування автокраном з електричним приводом –  наявність посвідчення ІІІ кваліфікаційної групи з електричної безпеки.

6. Сфера професійного використання випускника

Будівництво будівель і споруд.

- Специфічні вимоги:

Вік: після  закінчення терміну навчання – не менше 18,5 років.

Стать: чоловіча/жіноча.

Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія – 8332  Машиніст крана автомобільного

Кваліфікація: 4 розряд

Загальний фонд навчального часу – 506  годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 22 | 2 |
| 1.1 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 3 |  |
| 1.2 | Інформаційні технології | 3 | 2 |
| 1.3 | Основи правових знань | 3 |  |
| 1.4 | Резерв навчального часу | 15 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 189 | 29 |
| 2.1 | Будова та експлуатація автомобільних кранів | 147 | 27 |
| 2.2 | Охорона праці | 15 |  |
| 2.3 | Електротехніка | 9 | 2 |
| 2.4 | Читання креслень і електромонтажних схем | 9 |  |
| 2.5 | Матеріалознавство | 4 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 276 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 78 |  |
| 3.2 | Виробниче навчання на полігоні | 30 |  |
| 3.3 | Виробнича практика | 168 |  |
| 4. | Консультації | 12 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 494 | 31 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів для підготовки кваліфікованих робітників за професією “Машиніст крана автомобільного” 4 розряду

1. Кабінети:

- охорони праці;

- креслення;

- матеріалознавства;

- інформаційних технологій;

- будови та експлуатації автомобільних кранів;

2. Майстерні:

- розбирально- складальна кранового устаткування;

- електрообладнання автомобільних кранів;

3. Лабораторія:

- технічного обслуговування автомобільних кранів;

4. Полігон:

- для автокранів.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології»     вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

# Типова навчальна програма з предмета

# “Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Витрати паливних і мастильних матеріалів, які використовуються у роботі крану автомобільного | 3 |  |
|  | Всього годин: | 3 |  |

Тема 1. Витрати паливних і мастильних матеріалів, які використовуються у роботі крану  автомобільного

Норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії.

Типова навчальна програма з предмета

“Інформаційні технології”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та Інформаційні технології | 1 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 1 | 1 |
| 3. | Мережні системи та Сервіси | 1 | 1 |
|  | Всього годин: | 3 | 2 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.

Лабораторно-практична робота:

- Створення презентацій. Тема:«Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практична робота:

1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

# Типова навчальна програма з предмета

# “Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2. | Конституційні основи України | 1 |  |
| 3. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
|  | Всього годин: | 3 |  |

. 	Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

### Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

#### Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

# Типова навчальна програма з предмета

# “Будова та експлуатація автомобільних кранів”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 1 |  |
| 2. | Механічні передачі | 5 |  |
| 3. | Призначення, класифікація, основні параметри автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно | 6 |  |
| 4. | Механічний привод в автомобільних кранах вантажопідйомністю 6,3т включно | 12 |  |
| 5. | Гідравлічний привод в автомобільних кранах вантажопідйомністю 6,3т включно | 14 | 4 |
| 6. | Електричний привод в автомобільних кранах вантажопідйомністю 6,3т включно | 14 | 4 |
| 7. | Елементи трансмісії в автомобільних кранах вантажопідйомністю 6,3т включно | 14 | 4 |
| 8. | Системи керування автомобільними кранами вантажопідйомністю 6,3т включно | 14 | 4 |
| 9. | Пристрої і прилади забезпечення безпечної роботи автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно | 12 |  |
| 10. | Робоче обладнання автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно | 8 | 4 |
| 11. | Металоконструкції і опорно-поворотні пристрої автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно | 5 | 2 |
| 12. | Технічне обслуговування автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно | 10 | 5 |
| 13. | Експлуатація автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно і основні вимоги Державного комітету з нагляду за охороною праці | 12 |  |
| 14. | Поняття про стійкість автомобільних кранів | 4 |  |
| 15. | Організація і виконання робіт автомобільними кранами вантажопідйомністю 6,3 т включно | 16 |  |
|  | Всього годин: | 147 | 27 |

#### Тема 1. Вступ

Значення механізації і автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт, будівельно-монтажних робіт на будівництві.

Зростання продуктивності праці на будівництві у результаті впровадження засобів механізації і автоматизації, а також підвищення кваліфікації і майстерності персоналу.

Основні вимоги до виконання вантажно-розвантажувальних робіт і будівельно-монтажних робіт із застосуванням автомобільних кранів.

#### Тема 2. Механічні передачі

Механічні передачі, класифікація передач, основні характеристики.

Основні відомості про фрикційні, зубчасті, черв’ячні, планетарні, клинопасові, ланцюгові передачі; їх призначення, типи, будова, умовне позначення на кінематичних схемах; спосіб підрахування передаточних чисел, недоліки та переваги.

Багатоступеневі передачі.

Механізми для перетворення руху. Будова, умовні позначення на кінематичних схемах.

Вимоги до деталей машин. Деталі передачі обертання.

Тема 3.  Призначення, класифікація, основні параметри автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно

Призначення, класифікація і основні параметри автомобільних кранів.

Типи застосовуваних у будівництві автомобільних кранів, їх основні параметри. Вантажопідйомність автокранів. Системи приводів виконавчих механізмів.

Технічна характеристика автомобільних кранів.

Індексація стрілових, самохідних кранів.

Розшифровка індексів для стрілових автокранів.

Загальна будова автомобільних кранів.

Неповоротна і поворотні частини крана, їх будова.

Будова приводів в автомобільних кранах. Порівняльні дані приводів автокранів. Комбіновані силові передачі.

Автомобільні крани з механічним приводом.

Кінематичні схеми автомобільних кранів з механічним приводом. Кабіна поворотної частини крана і органи керування, які в ній знаходяться.

Автомобільні крани з електричним приводом.

Кабіна поворотної частини крана і органи керування, які в ній знаходяться.

Кінематичні схеми автомобільних кранів з електричним приводом.

Автомобільні крани з гідравлічним приводом.

Кінематичні схеми автомобільних кранів з гідравлічним приводом. Схема приводу гідронасосів системи гідравлічного керування. Кабіна поворотної частини крана і розташовані в ній органи керування механізмами.

#### Тема 4. Механічний привод в автомобільних кранах

#### вантажопідйомністю 6,3т включно

Принципова схема механічного привода в автомобільних кранах (Двигун внутрішнього згорання, муфти зчеплення і з’єднання,  передачі, редуктори, лебідки, гальма, виконавчі органи).

Муфти, їх класифікація, призначення та будова. Кулачкові муфти. Однодискові і багатодискові муфти. Вмикання і вимикання муфт. Відомості з регулювання муфт.

Редуктори, їх призначення та будова. Передаточні числа редукторів.

Призначення гальмових пристроїв, які застосовуються в механізмах повороту.

Гальмові пристрої, вимоги до гальм. Регулювання.

Схема керування механізмами автокранів з механічним приводом вантажопідйомністю 6,3т включно. Загальна будова і принцип дії системи керування.

Розташування важелів і педалей керування в автокранах з механічним приводом вантажопідйомністю 6,3т включно.

Передача руху до виконавчих механізмів.

З’єднання елементів передач. Регулювання важільно-педальної системи.

#### Тема 5. Гідравлічний привод в автомобільних кранах вантажопідйомністю 6,3т включно

Принципова схема гідроприводу в автомобільних кранах вантажопідйомністю 6,3т включно. Загальна будова і принцип дії системи керування.

Розташування важелів педалей керування в автомобільних кранах вантажопідйомністю 6,3т включно з гідравлічним приводом. Передача руху до виконавчих механізмів.

Склад основного обладнання і приладів в схемах гідроприводу.

# Силове гідравлічне обладнання.

Шестеренні  гідронасоси і гідромотори.

Типи насосів, принцип їх дії. Конструкції насосів, які застосовуються у гідроприводах автомобільних кранів. Односекційні та багатосекційні насоси. Низькомоментні і високомоментні гідромотори.

Поршневі гідронасоси і гідромотори.

Конструктивна схема аксіально-поршневих насосів, принцип їх дії. Будова насосів з нахиленим блоком і диском. Нерегульовані аксіально-поршневі насоси. Конструкції поршневих низькомоментних і високомоментних гідромоторів, які застосовуються в автокранах.

Гідроциліндри.

Класифікація, основні параметри, конструкція. Демпфуючі пристрої. Ущільнюючі пристрої в гідроциліндрах. Найбільш короткочасно допустимий тиск для робочих циліндрів.

Поняття про насосні  установки і їх типи. Однонасосні і багатонасосні установки.

Системи і апаратура управління в автокранах з гідравлічним приводом.

Основні елементи систем керування у різних типах автокранів з гідравлічним приводом.

Регулюючі пристрої і їх класифікація. Пристрої для регулювання тиску в системі, потоку робочої рідини, витрат робочої рідини.

Розподільчі пристрої гідравлічних систем і їх основні групи. Секційні і моноблочні гідророзподільники. Схеми з’єднання золотників. Конструктивне виконання гідророзподільників. Допоміжне гідрообладнання гідравлічних систем, їх призначення та будова.

Трубопроводи та їх з’єднання.

Жорсткі і гнучкі трубопроводи. Нерухомі і рухомі з’єднання трубопроводів. Призначення і будова центральних колекторів.

Схеми гідравлічних приводів, які застосовуються в автокранах. Класифікація схем гідроприводів. Приклади схем для різних моделей автокранів з гідроприводом.

Умовні позначення елементів гідроприводу. Однопоточні і двохпоточні системи, особливості їх відмінностей.

Гідроприводи і схеми основних механізмів автокранів: повороту, підйому стріли, змінювання довжини стріли.

Основні типи механізмів повороту та їх будова.

Механізм гідроприводу підіймання стріли, змінювання її вильоту і підйому вантажу.

Будова устаткування для регулювання тиску в системі.

Робочі рідини для літніх і зимових умов роботи гідросистем автокранів. Основні марки робочих рідин для роботи в літніх і зимових умовах. Вимоги для збереження і складування робочих рідин гідросистем.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Детальне  вивчення аксіально-поршневих  насосів,  гідромоторів,  та гідроциліндрів, які застосовуються в автомобільних кранах вантажопідйомністю 6,3 т включно.

2. Детальне вивчення гідророзподільників автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3 т включно.

#### Тема 6. Електричний привод в автомобільних кранах  вантажопідйомністю 6,3т включно

Схема принципу дії електричного приводу в автомобільних кранах.

Призначення, будова, та принцип дії електрогенераторів і електродвигунів.

Електрична апаратура і прилади.

Пускова апаратура, її призначення та будова.

Регулююча апаратура, її призначення та будова.

Захисна апаратура для відключення електричного кола при коротких замиканнях.

Освітлювальна і сигнальна апаратура.

Прилади для плавного розгону і гальмування електродвигунів, які застосовуються в автокранах, їх будова та принцип дії. Контролери, які застосовуються в електроприводах автокранів для включення, реверсування, регулювання швидкості і зупинки електродвигунів, їх будова та принцип дії.

Кінцеві вимикачі, які застосовуються в автокранах з електроприводом для роз’єднання кіл, в які включені електродвигуни або інші споживачі струму; їх будова та принцип дії. Будова гальмових електромагнітів, які застосовуються в автомобільних кранах.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Детальне вивчення будови електрогенераторів та електродвигунів, які застосовуються  в автомобільних кранах вантажопідйомністю 6,3т включно.

2. Детальне вивчення будови та принципу дії приладів для плавного розгону і гальмування електродвигунів, які застосовуються в автокранах.

#### Тема 7. Елементи трансмісії в автомобільних кранах  вантажопідйомністю 6,3т включно

Призначення і будова трансмісії та її елементів.

Призначення, будова та принцип дії коробок відбору потужності, які застосовуються в автокранах з механічним, електричним і гідравлічним приводами вантажопідйомністю 6,3т включно. Особливості коробок відбору потужності.

Призначення, будова та особливості реверсивних та реверсивно-розподільних механізмів.

Підключення реверсивних і реверсивно-розподільних механізмів. Загальна схема трансмісії і привод кранового обладнання автокранів вантажопідйомністю 6,3т включно.

Механізми поворотів автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно, їх будова, особливості, принцип дії.

Схема передачі в цих механізмах. Підключення механізму повороту в загальну схему передачі.

Механізм повороту з реверсивним і без реверсивного приводу.

Механізм повороту з зубчастим (циліндрово-конічним) і черв’ячним редуктором.

Стрілові і вантажні лебідки автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно.

#### Лабораторно-практичні роботи:

1. Детальне вивчення будови  коробок відбору потужності, які застосовуються в автокранах з механічним, електричним і гідравлічним приводами. Особливості коробок відбору потужності.

2. Детальне вивчення будови та особливостей реверсивних та реверсивно-розподільчих механізмів автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно.

3. Детальне вивчення будови, принципу дії, особливостей механізмів повороту автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно.

4. Детальне вивчення будови стрілових і вантажних лебідок автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно.

#### Тема 8. Системи керування автомобільними кранами  вантажопідйомністю 6,3т включно

Загальні поняття про систему керування в автомобільних кранах вантажопідйомністю 6,3т включно, як про комплекс пристроїв, призначених для передачі команд машиніста пристроям і апаратам безпосереднього керування для перетворювання рухів в системах. Класифікація систем керування, характеристика та їх особливості.

Принципова схема систем керування виконавчими органами і будовами автокранів вантажопідйомністю 6,3т включно.

Обладнання, апаратура і прилади, які застосовуються в системах керування. Будова та особливості обладнання, апаратури і приладів системи керування для машин з механічним і комбінованим приводом, з електричним приводом, з гідравлічним приводом. Керування виконавчими органами, механізмами і будовами в перелічених вище системах керування.

Обладнання, апаратура і прилади, які застосовуються при пневматичних і електропневматичних схемах керування, принцип їх дії.

Керування двигунами базової машини і системою передач на всі механізми, що включають кранове обладнання.

Схема приводу керування двигуна базового автомобіля.

Система рукояток, педалів, важелів, тяг і канатиків, які застосовують в схемі керування подачею палива із кабіни машиніста крана вантажопідйомністю 6,3т включно до двигуна базового автомобіля.

Схеми керування механізмами зчеплення в автомобільних кранах вантажопідйомністю 6,3т включно із кабіни машиніста.

Основні схеми управління зчепленням: електропневмомеханічна і електропневматична.

Кінематичні схеми керування зчепленням у сучасних моделях автокранів.

Вивчення схем керування коробками відбору потужності автомобільних кранів.

Схеми гідроприводу в автокранах. Будова основного обладнання і апаратури керування гідроприводами.

Особливості будови апаратури керування гідроприводів.

Принципова схема керування приводом коробки відбору потужності основних моделей автокранів з механічним і гідравлічним приводами.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Детальне вивчення будови обладнання, апаратури і приладів системи керування для автокранів з механічним і комбінованим приводом, з електричним приводом, з гідравлічним приводом в автомобільних кранах вантажопідйомністю 6,3 т включно.

2. Детальне вивчення будови, принцип дії обладнання апаратури і приладів, які застосовуються при пневматичних і електропневматичних схемах керування автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно.

Тема 9. Пристрої і прилади забезпечення безпечної роботи автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно

Ознайомлення і вивчення основних правил і вимог Держнаглядохоронпраці в частині забезпечення безпечної експлуатації автокранів.

Покажчики, обмежувачі та сигналізатори безпеки, їх будова та принцип дії.

Особливості будови креномірів-сигналізаторів. Будова, принцип дії обмежувача висоти підйому гакової обойми, обмежувача підойму стріли (кута підйому стріли).

Будова та принцип дії обмежувача вантажопідйомності, який влаштовується на автомобільних кранах.

Будова і принцип дії автоматичних сигналізаторів небезпечної напруги, які влаштовані на автокранах, що мають стріли довше 10м. Засоби живлення сигналізаторів. Види сигналів, що подають прилади.

Схеми принципу дії  включення сигналізатору в коло живлення крану.

Основні вимоги щодо безумовної праці покажчиків, обмежувачів і сигналізаторів безпечної експлуатації автокранів.

Тема 10. Робоче обладнання автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно

Схема принципу дії привода робочих виконавчих органів автокранів з механічним, електричним і гідравлічним приводами.

Конструктивні особливості лебідок для основних моделей кранів вантажопідйомністю 6,3т включно. Привод лебідки. Редуктори лебідок. Гальмові будови лебідок. Керування гальмами.

Схеми приводів лебідок і їх будова в залежності від виду приводів автокранів.

Будова стрілового обладнання з не висувними і висувними стрілами, особливості будови ґратчастих і суцільних стріл.

Схеми поліспастової системи підйому кранової стріли. Обладнання поліспастової системи підйому стріл. Кратність поліспастів і розуміння про коефіцієнт корисної дії.

Види поліспастів. Принципові схеми поліспастів.

Схеми висування стріл, особливості і будова башто-стрілового обладнання.

Вантажозахватні устаткування і пристрої, які застосовують для стрілового обладнання автокранів вантажопідйомністю 6,3т включно і основні вимоги з боку Держнаглядорохоронпраці. Терміни огляду.

Канати. ГОСТи на канати. Режим роботи канатів; надійність кріплення канатів.

Вимоги до зрощування канатів. Догляд за канатами при експлуатації і правила їх зберігання. Термін огляду і бракування канатів на кранах. Запаска канатів.

Гакові блочні обойми і гаки. Їх призначення, конструкція, ГОСТи на гаки; терміни освідчення.

Грейфери. Призначення грейферів. Класифікація за схемою дії. Схема праці (одноканатних і двохканатних ) грейферів. Класифікація захватів в залежності від їх призначення.

Такелажне обладнання і будова. Стропування і зачіпка вантажів при вантажно-розвантажувальних і будівельно-монтажних роботах.

Стропи і кліщі. Призначення і будова пристроїв строп і кліщів.

Затискачі і коуші. Призначення і будова коушів. Підбір коушів для сталевих канатів. Закріплення канатів на коушах.

Такелажні роботи.  Класифікація вантажів. Стропування. Основні вимоги до стропування вантажів. Вибір способу стропування. Положення стропа на вантажі. Місця прикріплення стропів до вантажу. Регулювання положення вантажу під час підйому. Відчеплення вантажу. Сигналізація при переміщенні вантажів.

Інструкція Державного комітету України з нагляду за охороною праці для стропальників.

Правила безпеки при такелажних роботах.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Огляд і бракування канатів на кранах. Запасовка канатів. Підбір коушів для сталевих канатів. Закріплення канатів на коушах.

2. Детальне вивчення найбільш поширених способів стропування вантажів.

Тема 11.  Металоконструкції і опорно-поворотні пристрої автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно

Металоконструкції автокранів. Неповоротна і поворотна частина, їх будова і особливості.

Будова ходових і поворотних рам.

Призначення і будова виносних опорних пристроїв. Конструктивне виконання виносних опорних пристроїв. Класифікація і конструктивні особливості опорно-поворотних пристроїв (ОПП).

Основні елементи опорно-поворотних пристроїв. Конструктивні особливості кулькових і роликових опорно-поворотних пристроїв. Нормалізований роликовий опорно-поворотний пристрій. Особливості і переваги нормалізованого опорно-поворотного пристрою. Розташування роликів у нормалізованих опорно-поворотних пристроях.

Зубчасті і черв’ячні передачі в опорно-поворотних пристроях. Зрівняльні їх переваги і недоліки.

Загальна схема привода поворотних частин в автокранах.

Призначення і будова вимикачів підвісок заднього моста і стабілізаторів, їх вплив на стійкість автомобільних кранів.

Лабораторно-практична робота:

1. Детальне ознайомлення з будовою та принципом дії вимикачів підвісок заднього моста і стабілізаторів автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3 т включно.

Тема 12. Технічне обслуговування автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно

Ознайомлення з прийнятою для будівельних організацій єдиною типовою планово-попереджувальною системою технічного обслуговування і ремонту будівельних і дорожніх машин.

Сутність планово-попереджувальної системи і ремонту будівельних машин.

Вплив технічного обслуговування  на безвідмовність і довговічність автокранів, а також на ефективність і економічність їх використання.

Будова планово-попереджувальної системи і види технічного обслуговування  та ремонту: планові періодичні  технічні обслуговування  (ТО-1, ТО-2), сезонні технічні обслуговування  (СО).

Періодичність технічного обслуговування  і ремонту згідно діючої нормативної документації.

Основні організаційні заходи для забезпечення технічного обслуговування  і ремонту автокранів, рекомендації, передбачені системою планово-попереджувального ремонту, принципи планування технічного обслуговування  і ремонту.

Основні технічні заходи, які сприяють якісному технічному обслуговуванню  і ремонту.

Поняття про технічну діагностику для автокранів, значення технічної діагностики для означення стану автомобільних кранів і їх елементів,  основні технічні засоби, які застосовуються при технічному обслуговуванні  і ремонтів автокранів вантажопідйомністю 6,3т включно з різними видами приводів: для двигуна, його механізмів і систем; для приводів (механічного, електричного і гідравлічного) і їх систем, для ходової частини і їх систем; для систем і елементів керування; для гідравлічного привода; для електрообладнання (для автокранів з електричним приводом, привода поворотної частини, привода лебідок, ланцюгових і клинопасових  передач, канатно-блочного поліспасту стріли крану і ін.).

Обладнання, устаткування і прилади, які використовуються при діагностуванні систем автокранів. Ознайомлення учнів з будовою і принципом дії обладнання,  устаткування і приладів для технічної діагностики автокранів.

Основні роботи, які виконуються при технічному обслуговуванні  автокранів: при періодичних обслуговуваннях, при сезонних обслуговуваннях.

Перелік основних робіт, як виконують перед виїздом, при роботі на об’єкті, після закінчення робочої зміни, при першому технічному обслуговуванні  (ТО-1), при другому технічному обслуговуванні  (ТО-2), при сезонних технічних обслуговуваннях  (СО).

Періодичність технічного обслуговування  автокранів по відпрацьованому крановим обладнанням часу, по пройденій базовим автомобілем відстані.

Технологія робіт, які виконують при технічному обслуговуванні  автокранів: очистка і миття, обслуговування систем керування, гідравлічних систем, електрообладнання, регулювання механізмів крану, обслуговування канатної системи і контрольна її перевірка, змащення і заправка систем і елементів кранів.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Технічне обслуговування кранової установки. Щозмінне технічне обслуговування (перед виїздом; перед початком роботи на об’єкті; після закінчення зміни).

Перше технічне обслуговування.

Друге технічне обслуговування.

Сезонне обслуговування.

2. Технічне обслуговування електро- і гідрообладнання.

3. Технічне обслуговування системи керування та приладів безпеки.

4. Технічне обслуговування гальм, канатів.

5. Регулювання механізмів автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно; гальм, муфт, зубчастих, черв’ячних, клинопасових, ланцюгових передач, конічних роликових підшипників.

Тема 13.  Експлуатація автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно і основні вимоги Держнаглядохоронпраці

Значення правильної експлуатації автокранів, як вантажопідйомних машин.

Вимоги Держнаглядохоронпраці та Державтоінспекціїї до автомобільних кранів. Реєстрація автокранів та одержання дозволу на їх експлуатацію.

Вимоги  Держнаглядохоронпраці по технічному опосвідченню і випробуванню автокранів.

Вимоги до осіб, яким дозволяється керувати автокранами, а також допускаються до роботи по стропуванню і розстропуванню вантажів.

Зміст і обсяг технічних освідчень автокранів. Періодичні огляди і перевірки автокранів згідно вимог Держнаглядохоронпраці.

Статичні та динамічні випробування, їх ціль, обсяг робіт, методика і тривалість випробувань.

Технічна документація на автокран: паспорти, інструкції з експлуатації, технічний паспорт і талон, дорожній лист, журнал прийому і здачі змін.

Основні вимоги до підготовки автокрану до роботи, при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, будівельно-монтажних робіт.

Правила приймання крана перед початком робіт. Правила здачі крану після закінчування робіт.

Загальні вимоги по переведенню та встановленню крана вантажопідйомністю 6,3т включно в робоче положення на майдані.

Стійкість крана проти перекидання.

Вимоги до встановлення крана  біля відкритих котлованів, канав, траншей.

Вимоги до правильної установки і справності покажчиків, обмежувачів та сигналізаторів, які встановлені на автокрані згідно  Держнаглядохоронпраці.

Перевірка безвідмовної дії покажчиків, обмежувачів і сигналізаторів безпечної роботи автокранів.

Обов’язки машиніста під час роботи при виконанні вантажно-розвантажувальних і будівельно-монтажних робіт.

Піднімання та переміщення вантажів. Правила піднімання, переміщення і опускання вантажу.

Основні заходи, необхідні для безпечної експлуатації автокранів.

Вимоги до навантаження вантажів в автотранспортні засоби і на залізничну платформу.

Основні правила навантаження, розвантаження, монтажу різноманітних будівельних конструкцій.

Заходи безпеки при встановленні і роботі автокранів під діючою лінією електропередач і на відстані  ближче 40м від крайнього проводу лінії електропередачі.

Порядок аварійної зупинки автокранів.

Вивчення розділів ДБН з безпеки праці, які відносяться до виконання вантажно-розвантажувальних і будівельно-монтажних робіт із застосуванням автокранів.

Заходи, які застосовують проти перекидання крана.

Стихійна лиха, при яких припиняють роботи автокранів.

Вивчення прийнятої при роботі автокранів сигналізації.

Особливості експлуатації автокранів узимку.

Транспортування автокранів своїм ходом. Правила і вимоги. Перевезення автокранів на транспортних засобах по автомобільних дорогах.

Правила і вимоги при транспортуванні автокранів на платформі залізницею.

Зберігання та консервація автокранів.

Новітні та сучасні технології з експлуатації автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно.

#### Тема 14. Поняття про стійкість автомобільних кранів

Загальні поняття про стійкість автокранів, причини, сили, які впливають на стійкість. Поняття про вантажну стійкість і власну стійкість крану.

Коефіцієнти стійкості, їх визначення. Перевірка стійкості автокранів, згідно з методикою, затвердженою Держнаглядохоронпраці.

Ознайомлення учнів з розрахунковими формулами і методами перевірки автокранів на вантажну і власну стійкість.

Основні засоби, що забезпечують безпечні умови експлуатації автокранів, не допускаючи їх перекидання.

Тема 15. Організація і виконання робіт автомобільними кранами вантажопідйомністю 6,3т

Вплив правильного складування, пакетування, контейнеризація матеріалів, виробів, конструкцій на продуктивність автокранів.

Підготовка та організація робочого місця для роботи автокрану.

Принципові технологічні схеми, застосування автокранів при виконанні вантажно-розвантажувальних та будівельно-монтажних робіт.

Вимоги до технічного стану автокранів для забезпечення безвідмовної і високопродуктивної праці.

Режим експлуатації автокранів.

Вимоги до доріг, під’їзних шляхів і робочих майданчиків для автокранів.

Вимоги до освітлення  робочого місця і фронту робіт. Норми освітлення. Вимоги по підготовки автокрана до роботи.

Правила підіймання, переміщення вантажів автокраном та вимоги до безпечного їх виконання. Правила складання і пакетування вантажів для приймання їх стріловим обладнанням.

Засоби і правила виконання робіт з навантажування вантажів у автотранспортні засоби і на залізничні платформи.

Організація вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються із застосуванням автокранів.

Вивчення типових схем для визначення висоти підйому гака автокрана при навантажуванні і розвантажуванні вантажів з залізничного транспорту в штабель; з автомобільного транспорту в штабель; з залізничного транспорту в автомобільний; із одного штабеля в інший.

Організація будівельно-монтажних робіт, які виконуються із застосуванням автокранів.

Організація робіт, пов’язаних із спорудженням підземної частини будівлі чи споруди.

Дотримання діючих правил безпеки, при виконанні робіт.

Організація робіт, пов’язаних із спорудженням надземної частини, будівлі і споруди.

Вивчення типових схем для визначення місця установки у споруджуваних будівель  автокрана з ґратчастою або телескопічною стрілою, з гусаком, з башто-стріловим обладнанням.

Основні методи будівельно-монтажних робіт.

Вивчення будови, принципу дії на обслуговування прогресивного технологічного устаткування  і обладнання, та виконання робіт за новими технологіями.

# Типова навчальна програма з предмета

# “Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці під час експлуатації автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно | 9 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 1 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 1 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф. | 2 |  |
| Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення..

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Тема 2. Основи безпеки праці під час експлуатації автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно

Загальні правила поведінки працівників на території підприємства у виробничих та допоміжних приміщеннях.

Зміни та доповнення у законодавстві України з охорони праці. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку  робіт з підвищеною небезпекою».

Причини аварій при експлуатації автокранів: перекидання, поломка стріл і несучих металоконструкцій, поломка деталей кранових механізмів, обривання канатів, пошкодження двигунів, електрообладнання та його проводки.

Причини нещасних випадків: відсутність проектів виконання робіт, невідповідність кранів виконуваній роботі, відсутність загороджень будівельних майданчиків, відсутність графічних зображень способів стропування вантажів у місцях виконання робіт.

Стійкість автокранів. Визначення власної стійкості. Розрахунок вантажної стійкості. Коефіцієнти власної та вантажної стійкості автокранів.

Причини електротравматизму при роботі автокранів. Заходи щодо захисту від електротравматизму.

Захисне заземлення. Природні та штучні заземлювачі. Напруга доторкання. Індивідуальний захист.

Правила безпечної експлуатації автокранів з електроприводом.

Встановлення та робота автокранів поблизу ліній  електропередач. Правила Держнаглядохоронпраці щодо встановлення і  роботи кранів під проводами  діючих ліній електропередач.

Заходи безпеки при виконанні лінійно-очищувальних робіт, при проведенні періодичних технічних обслуговувань, або ремонтних робіт.

Попередження нещасних випадків через можливі деформації несучих  частин крана, порушення з’єднань і кріплень вузлів, надмірну корозію металоконструкцій.

Засоби особистої профілактики при роботі з ешелонованим бензином і антифризами.

Правила поведінки при заправці паливних баків крана.

Виникнення пожежі або вибуху під час виконання вантажопідіймальних робіт. Вимоги охорони праці і виробничої санітарії на вантажно-розвантажувальні роботи з небезпечними вантажами.

Перелік небезпечних вантажів, які піднімають кранами в спеціальних контейнерах.

Дії машиніста при виникненні пожежі на крані. Дотримування протипожежних заходів на стоянках, постах і в зонах технічного обслуговування та ремонту кранів.

Відповідальність за порушення протипожежного режиму на підприємстві або будівельному об’єкті.

Обов’язки адміністрації підприємства при аваріях з автокранами і нещасних випадках.

Порядок розслідування аварій органом Держнаглядохоронпраці. Дії представників підприємства при аварії або нещасному випадку до прибуття інспектора органу Держнаглядохоронпраці. Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпечності.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки

Тема 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Загальні поняття про професійні захворювання: причини, види, облік, профілактика.

Медичне та санітарне обслуговування робітників. Медичні огляди.

Зміни та доповнення до основ гігієни праці та виробничої санітарії, організації медичних оглядів.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим через нещасні випадки. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф

Правила надання допомоги при пораненні. Перша допомога при вивихах, переломах, непритомності, опіках, отруєнні, ураженні електричним струмом. Зупинка кровотечі. Оживлення методами штучного дихання, непрямого масажу серця.

Зміни та доповнення до загальних відомостей про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лаборатор но-практичні роботи |
| 1. | Значення електрифікації господарства країни | 1 |  |
| 2 | Основи електростатики | 2 |  |
| 3. | Постійний струм та кола постійного струму. Змінний струм та кола змінного струму | 4 | 2 |
| 4. | Електромагнетизм | 2 |  |
|  | Всього годин: | 9 | 2 |

Тема 1. Вступ

Значення електрифікації господарства країни. Джерела електричної енергії. Споживачі електричної енергії.

Тема 2. Основи електростатики

Силові та еквіпотенційні лінії електричного поля. Простіші електричні поля. Силова взаємодія заряджених тіл. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму. Змінний струм та кола змінного струму

Струм та щільність струму.

Теплова дія струму. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму.

Кола постійного струму. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата  напруги у проводах.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Синусоїдний змінний струм. Здобуття, графічне зображення та параметри змінного струму. Найпростіші кола змінного струму. Векторні діаграми. Коло змінного струму з послідовним з’єднанням активного індуктивного та ємнісного опорів. Часові та векторні діаграми. Резонанс напруги.

Потужність у колах змінного струму. Трикутник потужностей. Коефіцієнт потужності. Коло змінного струму з паралельним з’єднанням активного індуктивного та ємкісного опорів. Векторні діаграми. Резонанс струмів. Компенсація зсуву фаз.

Трифазна система змінних струмів. Принцип побудови багатофазних систем.

Симетрична трифазна система. З’єднання обмоток генератора та приймачів електричної енергії зіркою та трикутником. Лінійні та фазні струми і напруги. Три- та чотирипровідне коло. Роль нульового проводу. Потужність трифазної системи.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням (вибраним методом).

2. З’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Отримання резонансів напруг.

Тема 4. Електромагнетизм

Найпростіші магнітні поля.

Основні характеристики  магнітного поля.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище гістерезисну. Електромагніти.

Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл.

Провідник із струмом в магнітному полі. Взаємодія паралельних провідників зі струмом. Явище електромагнітної індукції. Індуктивність. Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Поняття про індуктивність котушки з осереддям.

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

# Типова навчальна програма з предмета

# “Читання креслень і електромонтажних схем ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Умовні зображення елементів кінематичних, електричних, гідравлічних, пневматичних схем та вузлів, механізмів, агрегатів автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно | 2 |  |
| 2. | Схеми | 3 |  |
| 3. | Загальні відомості про будівельне креслення | 1 |  |
| 4. | Читання креслень та електромонтажних схем | 3 |  |
|  | Всього годин: | 9 |  |

Тема 1. Умовні зображення елементів кінематичних, електричних, гідравлічних, пневматичних схем та вузлів, механізмів, агрегатів автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно

Умовні зображення циліндричної, конічної, черв’ячної, ланцюгової і рейкової передач, муфт, елементів електричної силової передачі, елементів гідравлічної силової передачі, елементів апаратури керування електро- та гідроприводами, гальм силових органів муфт і гальм згідно ДОСТУ.

Тема 2. Основні поняття про схеми. Типи схем. Умовні графічні позначення на кінематичних, гідравлічних, електричних та пневматичних схемах

Правила читання і виконання кінематичних, електричних, гідравлічних і пневматичних схем.

Тема 3. Загальні відомості про будівельне креслення

Види будівельних креслень, фасади, плани і розрізи будівель. Умовні графічні позначення елементів будівель (вікон, дверей, сходів тощо) та матеріалів на будівельних кресленнях. Умовні позначення санітарно-технічного обладнання будівель.

Будівельно-монтажні креслення технологічного обладнання стосовно професії машиніст крана автомобільного.

Тема 4. Читання креслень та електромонтажних схем

Знайомлення з видами та призначенням креслень агрегатів механізмів, вузлів автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно.

Читання робочих креслень деталей, вузлів, механізмів, агрегатів автомобільних кранів; креслень пристосувань, ручного та механізованого інструмента.

Читання кінематичних, принципових електричних, принципових гідравлічних і пневматичних схем, автомобільних кранів вантажопідйомністю 6,3т включно. Складальні креслення і технологічні карти на ремонт та технологічне обслуговування автомобільного крана та його механізмів.

# Типова навчальна програма з предмета

# “Матеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Перспективні палива | 3 |  |
| 2. | Спеціальні оливи | 3 |  |
| 3. | Пластичні мастила | 3 |  |
|  | Всього годин: | 9 |  |

Тема 1. Перспективні палива

Синтетичні палива. Фізико-хімічні та експлуатаційні характеристики бензино-перспективних палив. Метанол, метиловий спирт. Застосування бензометанольної суміші. Етанол, або етиловий спирт. Метилтретинкобутиловий ефір. Газові конденсати. Водень. Вода як домішка до палива.

Тема 2. Спеціальні оливи

Робочі рідини для машин з гідравлічним приводом. Робочі рідини для гідромеханічних передач, гідропідсилювачів і гідросистем.  Амортизаційні рідини. Синтетичні оливи.

Новітні та сучасні спеціальні оливи .

#### Тема 3. Пластичні мастила

Вимоги до мастил і їх складу. Експлуатаційні властивості мастил. Класифікація та індексація пластичних мастил. Характеристика та використання мастил. Термостійкі мастила. Морозостійкі мастила. Канатні мастила.

Тверді мастильні матеріали. Новітні та сучасні пластичні мастила.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія – 8332 Машиніст крана автомобільного

Кваліфікація:  4 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І Виробниче навчання в майстерні |
| 1. | Інструктаж із питань охорони праці. Розбирання та складання механізмів, агрегатів, приладів та трансмісії автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно | 12 |
| 2. | Розбирання та складання електричних та гідравлічних силових передач автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно | 6 |
| 3. | Розбирання та складання обладнання, апаратури систем керування, електричного та гідравлічного привода автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно | 6 |
| 4. | Розбирання і складання електрообладнання, пристроїв та приладів безпеки автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно | 6 |
| 5. | Запасовка та кріплення кінців канатів, розбирання та складання стрілового обладнання автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно | 6 |
| 6. | Розбирання і складання опорно-поворотного пристрою, двоногих стійок та виносних опор автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно | 6 |
| 7. | Розбирання та складня кранів з механічним, електричним та гідравлічним приводом вантажопідйомністю до 6,3т включно | 6 |
| 8. | Технічне обслуговування автомобільних кранів з механічним, електричним та гідравлічним приводом вантажопідйомністю до 6,3т включно | 18 |
| 9. | Освоєння прийомів і набуття навичок робіт, які виконує машиніст крана автомобільного 4 розряду | 12 |
| ІІ. Виробниче навчання на полігоні |
| 9. | Навчання прийомам керування автомобільним краном вантажопідйомністю до 6,3т включно | 30 |
| Всього годин: | 108 |
| ІІ Виробнича практика |
| 1. | Інструктаж із охорони праці і пожежної безпеки та ознайомлення з підприємством | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт на робочому місці машиніста крана автомобільного 4 розряду | 161 |
| 3. | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього годин: | 168 |
| Разом: | 276 |

І Виробниче навчання

Тема 1.1. Інструктаж із питань охорони праці. Розбирання та складання механізмів, агрегатів, приладів та  трансмісії автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно

Інструктаж за змістом занять та з правил безпеки праці.

Організація робочого місця, підбір  інструментів, пристроїв та обладнання для розбирання та складання.

Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.

Вправи:

–	розбирання та складання коробки відбору потужності, проміжного редуктора, механізмів повороту, стрілових та вантажних лебідок, з’єднувальних муфт, карданних передач, гальм та їх силових органів;

–	вивчення їх будови та взаємодії деталей, стану корпусних деталей, підшипників, валів, манжетів, шестерень, хрестовин, шліців, накладних гальм.

Здійснення  контролю за якістю виконання робіт та охороною праці.

Тема 1.2. Розбирання та складання електричних та гідравлічних силових передач автомобільних  кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно

Інструктаж за змістом занять та з правил безпеки праці.

Організація  робочого місця, підбір  інструментів, пристроїв та обладнання.

Ознайомлення  з технологічною картою, інструментом, пристроями та обладнанням.

Вправи:

–	розбирання та складання асинхронного двигуна, синхронного генератора, кільцевого струмознімача,  шестеренного масляного насосу, аксіально-поршневого насосу, гідродвигуна, гідроциліндру, підіймання  стріли, виносної опори, висування стріли, обертове з’єднання;

–	вивчення будови, принципу роботи та взаємодії деталей, стану циліндрів,  штоків, гумових манжетів провушин.

Здійснення  контролю за якістю виконання робіт та дотриманням вимог з охорони праці.

Тема 1.3. Розбирання та складання обладнання, апаратури систем керування, електричного та гідравлічного привода автомобільних кранів вантажопідйомністю до  6,3т включно

Інструктаж за змістом занять та з правил безпеки праці.

Організація  робочого місця, підбір  інструментів, пристроїв та обладнання для розбирання та складання.

Ознайомлення з технологічними каратами, пристроями та обладнанням.

Вправи:

–	розбирання та складання компресора, запобіжного пневмоклапана, пневмоклапана „ІЛІ”, електропневматичного вимикача, контактора, магнітних  кінцевих пускачів, контролерів, плавких запобіжників, кінцевих вимикачів, запобіжних гідроклапанів, гальмових гідроклапанів із комбінованим керуванням, гальмового клапану з запорно-регулюючим елементом, гідроклапана „ІЛІ”, гідророзподільника;

–	вивчення будови та взаємодії  деталей,   стану клапанів, гумових манжетів, трубопроводів, контактів, місць з’єднань.

Здійснення  контролю за якістю виконання робіт та охороною праці.

Тема 1.4. Розбирання і складання електрообладнання пристроїв та приладів безпеки автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно

Інструктаж за змістом занять та з правил безпеки праці.

Організація робочого місця, підбір інструментів, пристроїв та обладнання для розбирання та складання.

Ознайомлення з технологічною картою, принциповою схемою електрообладнання, інструментами, пристроями та обладнанням.

Вправи:

–	розбирання електрообладнання на вузли. Вивчення їх будови  і принципу роботи. Складання схем;

–	перевірка працездатності електрообладнання. Розбирання покажчика вантажопідйомності, обмежувача вантажопідйомності, ОГП на блоки, датчика зусиль, датчика кута, сигналізатора АСОН-1, УАС-1 на блоки, сигналізатора скм-3 на блоки;

–	вивчення  їх будови, принципової схеми і принципу їх роботи, стану ізоляції кабелів, контактів та з’єднань. Складення  приладів у схему і перевірка їх працездатності.

Здійснення  контролю за якістю виконання робіт і охороною праці.

Тема 1.5. Запасовка та кріплення кінців контактів, розбирання та складання стрілового обладнання автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно

Інструктаж за змістом занять та з правил безпеки праці. Організація робочого місця, підбір інструментів, пристроїв та обладнання для  кріплення кінців канатів, розбирання та складання стрілового обладнання.

Ознайомлення  з технологічною картою, інструментом, пристроями та обладнанням.

Вправи:

–	виконання кріплення кінців канатів у конусі, клином, заливанням, заплітанням та затискачами, кріплення кінців канатів на барабанах лебідок;

–	постійне спостереження за канатом під час роботи, щоб він не піддавався зовнішнім пошкодженням;

–	розбирання та складання стрілового обладнання з не висувними стрілами, висувними стрілами, баштово-стрілового та телескопічного.

- вивчення будови та взаємодії деталей,  стану канатів

металоконструкцій, провушин стрілового обладнання.

Здійснення  контролю за якістю виконання робіт і охороною праці.

Тема 1.6.  Розбирання і складання опорно-поворотного пристрою, двоногих стійок та виносних опор автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно

Інструктаж за змістом занять та з правил безпеки праці.

Організація робочого місця, підбір інструментів, пристроїв та обладнання.

Ознайомлення  з технологічною картою, інструментом, пристроями та обладнанням.

Вправи:

–	розбирання та складання  опорно-поворотного пристрою, двоногої стійки і виносних опор;

–	вивчення будови та взаємодії деталей. Звернення уваги на зубчастий вілець опорно-поворотного пристрою, верхнього та нижнього кільця зовнішньої обойми, провушини стійок, виносних опор, гумових манжетів циліндрів, з’єднувальних пальців та стану металоконструкцій.

Здійснення  контролю за якістю виконання робіт і охороною праці.

Тема 1.7. Розбирання та складня кранів з механічним, електричним та гідравлічним  приводом вантажопідйомністю до 6,3т включно

Інструктаж за змістом занять та з правил безпеки праці. Організація робочого місця, підбір інструментів, пристроїв та обладнання для розбирання та складання кранів.

Ознайомлення  з технологічною картою, інструментами, пристроями та обладнанням.

Вправи:

–	розбирання поліспасти, зняття стрілового обладнання, двоногої стійки, лебідки, реверсивно-розподільчого механізму, механізму повороту, кабіни, поворотної  рами, шафи  з електрообладнанням, генератора, ходової рами, злиття масла з гідромережі,  зняття гідроциліндру піднімання стріли;

–	вивчення будови крана, розбирання та складання кранів. Контроль стану металоконструкцій, вузлів та агрегатів. Складання крану.

Здійснення  контролю за якістю складання, надійністю кріплення вузлів та агрегатів, герметичністю з’єднань трубопроводів та дотриманням вимог з охорони праці.

Тема 1.8. Технічне обслуговування  автомобільних кранів із механічним, електричним та гідравлічним приводом вантажопідйомністю до 6,3т включно

Інструктаж за змістом занять та правил з безпеки праці.

Організація робочого місця, підбір інструментів, пристроїв та обладнання для проведення технічного обслуговування.

Ознайомлення з технологічною картою, графіком проведення технічного обслуговування, інструментом, пристроями та обладнанням.

Вправи:

–	виконання щозмінного обслуговування: перед виїздом, перед початком роботи на об’єкті, після закінчення роботи, першого технічного обслуговування, другого технічного обслуговування і сезонного обслуговування;

–	перевірка механізмів із зубчастими та черв’ячними передачами на якість зчеплення зубів, рівень масла в редукторах, ущільнення в місцях з’єднань і виходів валів, кріплення механізмів, карданів канатів, натяг пасів, справність фрикційних муфт, муфт граничного моменту, гальм, тяг і важелів керування;

–	огляд металоконструкції на відсутність тріщин, деформацій та інших дефектів;

–	перевірка щільності та надійності болтових з’єднань, вільного обертання гака в траверсі, відсутності тріщин на гаку та недопустимого зношення його зіву;

–	перевірка роботи кінцевих вимикачів;

–	перевірка  кабелю живлення та стан їхньої ізоляції, штепсельних розмикачів, кріплення електричних приладів, щільності приєднання провідників, стану клемових з’єднань, контактів, кілець струмознімачів. Виконання технічного обслуговування електрообладнання відповідно до інструкцій з експлуатації автомобільного крана;

–	перевірка справності  гальм і муфт, працездатності пневматичної системи;

–	перевірка працездатності приладів безпеки;

–	виконання технічного обслуговування канатів, виявлення експлуатаційних несправностей та дефектів;

–	виконання регулювання механізмів та приладів кранів;

–	виконання змащування згідно карти змащування.

Здійснення  контролю за якістю виконання робіт та дотриманням вимог з охорони праці.

Тема 1.9. Освоєння прийомів і набуття навичок робіт, які  виконує машиніст крана автомобільного 4 розряду

Інструктаж за змістом занять та правил з безпеки праці.

Організація робочого місця, підбір інструментів, пристроїв та обладнання для проведення технічного обслуговування.

Практичне ознайомлення з будовою і роботою складальних одиниць крана автомобільного, правилами технічної експлуатації.

Вправи:

–	освоєння  прийомів керування краном автомобільним; регулювання режимом його роботи, тиском в системі, вибором оптимального режиму;

–	відпрацювання  навиків  керування краном автомобільним взимку.

–	перевірка стану та кріплення всіх вузлів крана автомобільного;

–	усунення можливих несправностей в роботі крана автомобільного, дотримання правил безпеки праці та правил дорожнього руху, норм витрачання паливно-мастильних матеріалів;

–	відпрацювання  навиків  проведення профілактичного огляду, чищення й мащення устаткування.

Освоєння правил приймання та здавання зміни відповідно до інструкції.

ІІ. Виробниче навчання на полігоні

Тема 2.1. Навчання прийомам керування автомобільним краном вантажопідйомністю до 6,3 т включно

Інструктаж за змістом занять та з правил безпеки праці та організації робочого місця

Практичне ознайомлення з прийомами управління базовим автомобілем і крановим обладнанням вантажопідйомністю до 6,3 т включно.

Вправи:

-	відпрацювання прийомів роботи важелями, педалями, кнопками та іншими органами керування.;

-	підняття та опущення вантажу;

-	підняття та опущення  стріли, поворот поворотної рами вправо-вліво;

-	наведення  гаку на центр вантажу, переміщення його у вертикальному та горизонтальному напрямку за сигналом стропальника;

-	установка крану на край канави і лінії електропередач.

Здійснення контролю за якістю виконання робіт та дотриманням вимог з охорони праці.

ІІІ. Виробнича практика

Тема 3.1. Інструктаж із питань охорони праці. Ознайомлення з виробництвом

Інструктаж із питань охорони праці (проводить спеціаліст відділу охорони праці).

Вивчення інструкції з безпеки праці машиніста крана автомобільного 4 розряду.

Екскурсія по виробничих цехах підприємства з метою ознайомлення учнів із устаткуванням і технологією одержання основних видів продукції.

Ознайомлення з робочим місцем і роботою машиніста крана автомобільного, виробничою (посадовою) інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Ознайомлення з прикладами робіт, які необхідно виконувати машиністу крана автомобільного.

Тема 3.2. Навчання прийомам керування автомобільним краном вантажопідйомністю до 6,3 т включно в умовах будівництва

Інструктаж за змістом занять та з правил безпеки праці під час експлуатації автомобільних кранів на будівництві і організації робочого місця.

Ознайомлення з організацією планування праці на підприємстві, в бригаді, на робочому місці.

Навчання водінню базового автомобіля на дорогах загального призначення і роботі на автомобільному крані вантажопідйомністю до 6,3 т включно в умовах будівництва.

Ознайомлення з органами керування крановим обладнанням, проектом виконання робіт, схемами стропування.

Встановлення крана в робоче положення. Підготовка вантажозахватних пристроїв. Випробування крана без навантаження.

Визначення ваги вантажу і відстані до нього, наведення гака на центр вантажу, стропування вантажу. Стропування різноманітних вантажів. По сигналу стропальника здійснити переміщення вантажу в вертикальному  та горизонтальному напрямках. Підіймання штучних, сипучих та інших вантажів. Виконання робіт біля канави. Прийом та здача зміни. Заповнення нарядів на виконання особливо небезпечних робіт.

Здійснення контролю за якістю виконання робіт і охороною праці.

Тема 3.3. Самостійне виконання робіт на робочому місці машиніста крана автомобільного 4 розряду (під наглядом інструктора)

Самостійне виконання робіт на робочому місці машиніста крана автомобільного 4 розряду у відповідності до вимог характеристики і дотримання норм безпеки праці.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці.

Виконання робіт машиніста крана автомобільного 4 розряду здійснюється під наглядом майстра виробничого навчання водінню (інструктора).

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 8332  Машиніст крана автомобільного

Кваліфікація: 4 розряд

Знає, розуміє:

- Призначення, будову, принцип роботи агрегатів, механізмів, систем та приладів автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3 т включно.

- Технічні характеристики, технічну документацію, вантажні характеристики автомобільних кранів та допустимі навантаження на вантажозахватні пристрої.

- Основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання виробів, конструкцій складальних;

- Розбирання елементів будівель і споруд.

- Правила експлуатації та технічного обслуговування автомобільних кранів і діючі ДБН з експлуатації будівельних машин.

- Правила виконання простих монтажних робіт,  робіт з навантажування- розвантажування, перевантажування та транспортування, у тому числі в охоронній зоні поблизу лінії електропередач, комунікацій і мереж, та вимоги до якості робіт.

- Особливості водіння кранів.

- Будову та експлуатацію гаків, підвісок, канатних стропів, траверс та інших вантажозахватних будов і пристроїв, вимоги до них Держнаглядохоронпраці.

- Правила та вимоги виконання такелажних робіт.

- Встановлену систему сигналізації.

- Причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей, які з’являються в автокранах під час експлуатації.

- Читання робочих креслень і електромонтажних схем автомобільних кранів.

- Призначення та властивості різних видів палива, мастильних та інших експлуатаційних і технічних матеріалів.

- Режими змащування.

- Норми витрат паливних і мастильних матеріалів та електроенергії і способи їх експлуатації.

- Слюсарну справу в обсязі, передбаченому для слюсаря з ремонту автомобілів 3-го розряду.

Вміє:

- Організувати робоче місце.

- Керувати кранами автомобільними вантажопідйомністю до 6,3т включно під час простих монтажних робіт,  робіт з навантажування, перевантажування та транспортування елементів будівельних конструкцій, штучних, сипких, дерев’яних  та інших аналогічних вантажів.

- Проводити щозмінне технічне обслуговування автомобільних кранів, забезпечуючи їх експлуатаційну надійність, безвідмовність та довговічність.

- Визначати за габаритним розміром і характером матеріалів приблизну масу належних підйому та транспортуванню вантажів,  придатність і надійність сталевих канатів, вантажозахватних та такелажних пристроїв, а також правильність  та надійність стропування вантажу.

- Проводити огляд і перевірку справності робочого стану  всіх механізмів, складальних одиниць, канатів та такелажних пристроїв перед початком роботи, під час роботи та після  закінчення роботи.

- Виконувати (у складі ремонтної ланки або бригади) технічне обслуговування та експлуатаційний ремонт кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно;

- Читати принципові електричні, гідравлічні, пневматичні та  кінематичні схеми автокранів;

- Використовувати звукову та  знакову сигналізацію при виконанні простих монтажних  вантажно-розвантажувальних робіт.

- Вести облік виконаної роботи за встановленими нормами витрат паливно-мастильних матеріалів.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 30 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1. Обладнання |
| 1. | Верстак з приставкою для проведення демонтажно-монтажних і регулювальних робіт |  | 15 |  |
| 2 | Кран гідравлічний, консольний пересувний вантажопідйомністю до 1т |  | 2 |  |
| 3. | Підставка під агрегати |  |  | Визначається учбовим закладом |
| 4. | Стелаж для розміщення складальних одиниць |  |  | Визначається учбовим закладом |
| 5. | Електроталь пересувна вантажопідйомністю 3т |  | 1 |  |
| 6. | Свердлильний верстак |  | 1 |  |
| 7. | Загострювальний верстат двосторонній |  | 1 |  |
| 8. | Ручна свердлильна машина |  | 1 |  |
| 2. Інструмент |
| 1. | Молоток слюсарний стальний |  | 6 |  |
| 2. | Свердла спіральні з конічними та циліндричними хвостовиками Ø 1-24 (різні) |  | 60 |  |
| 3. | Паяльник електричний |  | 6 |  |
| 4. | Набір слюсарний: ключі гайкові ріжкові 8х10, 9х11, 12х14, 17х19, 22х24, 27х30; ключі накладні 12х14, 17х19, ключі торцеві з квадратом 100х200, 14х250 мм; ключі переставні; ключ свічний; головки змінні з квадратом 10, 11, 12, 14 мм; тріскачка з квадратом 14 мм; молоток слюсарний стальний, зубило, бородок; кліщі; викрутки слюсарно-монтажні; напилки плоскі; щуп. |  | 15 |  |
| 5. | Кувалда тупоноса 2 кг. |  | 2 |  |
| 3. Прилади і пристрої |
| 1. | Домкрат гаражний гідравлічний |  | 2 |  |
| 2. | Знімач універсальний двох лапчастий |  | 6 |  |
| 4. Агрегати, вузли, механізми, прилади і робоче обладнання автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3 т включно |
| 1. | Коробки відбору потужності кранів |  | 10 |  |
| 2. | Механічний привід крана (комплект) |  | 6 |  |
| 3. | Механізми повороту кранів |  | 10 |  |
| 4. | Механізми реверсивно-розподільчі кранів |  | 10 |  |
| 5. | Вузли робочого обладнання кранів (комплект) |  | 6 |  |
| 6. | Лебідки стрілові і вантажні крани |  | 10 |  |
| 7. | Обмежувачі вантажопідйомності кранів (комплект) |  | 10 |  |
| 8. | Автоматичний сигналізатори небезпечної напруги (комплект) |  | 10 |  |
| 9. | Асінхроні двигуни |  | 10 |  |
| 10. | Асінхроні генератори |  | 10 |  |
| 11. | Кільцеві струмознімачі |  | 10 |  |
| 12. | Гідравлічні насоси |  | 10 |  |
| 13. | Гідромотори |  | 10 |  |
| 14. | Гідроциліндри |  | 10 |  |
| 15. | Магістральні фільтри |  | 10 |  |
| 16. | Обертові з’єднання |  | 10 |  |
| 17. | Сцепні муфти |  | 10 |  |
| 18. | Колодочні гальма |  | 5 |  |
| 19. | Стрічкові гальма |  | 5 |  |
| 20. | Електрогідравлічні штовхачі |  | 10 |  |
| 21. | Гідророзмикачі гальмів |  | 10 |  |
| 22. | Двохпозиційний реверсивний гід розподільник автоматичного керування гідро розмикачам гальмів |  | 10 |  |
| 23. | Автоматичний вимикач |  | 10 |  |
| 24. | Плавкі запобіжники |  | 10 |  |
| 25. | Контролери |  | 10 |  |
| 26. | Контактори |  | 10 |  |
| 27. | Запобіжні гідроклапани |  | 10 |  |
| 28. | Гальмові гідроклапани |  | 10 |  |
| 29. | Трьох позиційний гідророзподільник |  | 10 |  |
| 30. | Пневмоклапани “ИЛИ” |  | 10 |  |
| 31. | Кінцеві вимикачі пневмокерування |  | 10 |  |
| 32. | Електропневматичні вентилі |  | 10 |  |
| 33. | Маятникові покажчики нахилу крана |  | 10 |  |
| 34. | Рідині покажчики похилу крана |  | 10 |  |
| 35. | Поворотні рами |  | 3 |  |
| 36. | Двоногі стійки |  | 10 |  |
| 37. | Опорно-поворотні пристрої |  | 5 |  |
| 38. | Ходові рами |  | 3 |  |
| 39. | Виносні опори |  | 10 |  |
| 40. | Вимикачі підвіски |  | 10 |  |
| 41. | Стабілізатори |  | 10 |  |
| 5. Навчальний полігон |
| 1. | Учбовий автомобільний кран вантажопідйомністю до 6,3т включно з механічним приводом |  | 1 |  |
| 2. | Учбовий автомобільний кран вантажопідйомністю до 6,3т включно з електричним приводом |  | 1 |  |
| 6. Заправне обладнання |
| 1. | Бак маслороздавальний |  | 1 |  |
| 2. | Комплект заправного інвентаря для заправлення автомобілів дизель-продуктами і водою |  | 1 |  |
| 3. | Насос поршневий з ручним приводом |  | 1 |  |
| 4. | Солідолонагнітач електромеханічний |  | 1 |  |
| 5. | Установка для заправлення машин трансмісійним маслом |  | 1 |  |
| 6. | Установка стаціонарна для змащування та заправлення машин |  | 1 |  |
| 7. | Будинок для зберігання інвентаря, інструмента і відпочинку вільних від роботи учнів у зимовий час |  | 1 |  |
| 7. Участки і споруди полігона |
| 1. | Майданчик навантажувальний |  | 1 |  |
| 2. | Будівельний майданчик |  | 1 |  |
| 8. Інструмент |
| 1. | Знімні вантажозахватні пристрої |  | по 3 |  |
| 2. | Набір вантажів: Залізобетонні плити перекриття Сходові плити Фундаментні блоки Прогони Колони Стакани під колони Ригелі Цегла Поліно Стінові блоки |  | 4 4 12 4 5 5 4 500шт. 12 5 |  |
| 3. | Набір контрольних вантажів для проведення опосвідчення (комплект) |  | 1 |  |
| 9. Заправний інвентар |
| 1. | Відро для паливо-мастильних матеріалів |  |  | Визначається учбовим закладом |
| 2. | Лійка для заливки паливо-мастильних матеріалів в бак автомобіля |  |  | Визначається учбовим закладом |
| 3. | Каністра |  |  | Визначається учбовим закладом |
| 4. | Шланг гумовий |  |  | Визначається учбовим закладом |
| 5. | Аптечка |  | 2 |  |
| 6. | Шафа для спецодягу |  | 6 |  |
| 7. | Протипожежні засоби (комплект) |  | 1 |  |