План-конспект уроку

Тема: Виготовлення чоловічих штанів

Тема уроку: Обробка кишені в рамку на задній половинці чоловічих штанів

Мета:

навчальна: навчити учнів обробляти кишеню в рамку на задній половинці чоловічих штанів, набути знань та вмінь з обробки кишені в рамку, вдосконалити навички з виконання технологічних робіт з дотриманням технічних вимог.

розвиваюча: формування професійної самостійності і самоконтролю, виховання технічної культури, культури праці.

виховна: виховання акуратності, точності, відповідальності за виконану роботу

Тип уроку: урок виконання проектних комплексних робіт

Метод проведення: традиційний

Міжпредметні зв’язки: спецтехнологія, обладнання

Засоби навчання: дидактичне забезпечення уроку: інструкційні карти; методичне забезпечення: плакати, взірці

Обладнання: універсальна машина 1022 Мкл, ОЗЛМ спецмашина, спецмашина 27 кл.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. До початку уроку

- перевірити обладнання;

- записати тему уроку на дошці;

- розкласти інструкційні карти по робочих місцях.

2. На початку уроку

- рапорт старости групи про готовність учнів до роботи;

- перевірка майстром в/н зовнішнього вигляду учнів і наявність інструментів особистого користування.

ІІ. Вступний інструктаж

- Оголосити тему і мету уроку;

- Перевірка засвоєння учнями попереднього матеріалу.

  - тестові завдання

  - фронтальне опитування

- обробка виточок на задніх половинках штанів

- які шви застосовують для виточок?

- що таке виточка?

- якими лініями позначається верхня виточка?

- по якій лінії зшивають виточку?

- як розпрасувати виточку?

- волого-теплова обробка задніх половинок штанів

- Пояснення  нового матеріалу

- обробка кишені в рамку на задній половинці чоловічих штанів

- необхідні деталі при виготовленні кишені в рамку

- позначити місце розташування кишені на задній правій половинці штанів

- з виворотної сторони задньої правої половинки штанів на місці розташування кишені проклеїти клейову прокладку

- приметати мішковину

- запрасувати обшивки

- обметати нижній зріз підзора і зріз внутрішнього боку обшивки

- пришити обшивки до задньої половинки брюк

- розрізати вхід у кишеню

- виметати шви пришивання обшивок і зметати вхід у кишеню

- припрасувати кишеню

- закріпити кути кишені

- позначити місце розташування підзора на мішковині

- підрізати бічні сторони обшивок і підзора

- настрочити підзор на мішковину

- настрочити зріз нижньої обшивки на мішковину

- зшити смужку тканини для петлі

- припрасувати смужку

- позначити довжину готової петлі

- приметати петлю до верхньої рамки

- зшити мішковину подвійним швом

- видалити нитки тимчасового призначення

- закріпити кути і верхню частину кишені

- припрасувати кишеню

- відпарити кишеню

- Повторення правил техніки безпеки при виконанні ручних, машинних, ВТО роботах

ІІІ. Закріплення нової теми

- на якому напрямку має проходити нитка основи на деталях обточок

- від чого залежить ширина входу в кишеню?

- як розрізати вхід в кишеню?

- як закріпити кути кишені?

- з якої тканини викроюють деталі для обробки кишені?

- які можуть виникнути дефекти при обробці кишені в рамку?

IV. Завдання на урок

- виготовити кишеню в рамку на задній половинці чоловічих штанів

V. Поточний інструктаж

  - Самостійна робота учнів на робочих місцях

  - Цільові обходи з метою перевірки дотримання учнями правил техніки безпеки, правильної організації робочого місця, індивідуальної допомоги.

VI. Заключний інструктаж

- Аналіз виконання робіт

- вказати на типові помилки

- визначити кращі роботи

- Повідомлення оцінок за виконання завдань

- Домашнє завдання: обробка прорізної кишені в рамку на задній половинці чоловічих штанів

- контроль за прибиранням майстерні